# Technická specifikace  pro část č. 7 Veřejné zakázky - Vířivky

# příloha nabídky 2) a)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 7: Vířivky

### Vířivka horních končetin – 1 ks

Medicínský účel: přístroj k rehabilitaci a prokrvení končetin

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| vana pro vířivou lázeň horních končetin |  |
| vířivá lázeň |  |
| minimálně 2 vodní trysky a 6 mikrotrysek |  |
| regulace intenzity vířivé lázně |  |
| maximální obsah 55 litrů, užitný maximálně 40 litrů |  |
| kontinuální a pulzní režim vířivé lázni |  |
| regulace intenzity vířivé lázně |  |
| akrylátový antibakteriální povrch |  |
| oplachová sprcha (sprchová baterie) |  |
| teploměr nebo termostatická baterie |  |
| doba plnění max 3 minuty, vypouštění max 3 minuty |  |

### Vířivka dolních končetin – 2 ks

Medicínský účel: přístroj k rehabilitaci a prokrvení končetin

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| sedací vana pro vířivou lázeň dolních končetin |  |
| maximální obsah 220 litrů, užitný 150 litrů |  |
| ponor končetin ve vodní lázni minimálně 65 cm |  |
| min. 6 vodních trysek |  |
| regulace intenzity vířivé lázně |  |
| akrylátový antibakteriální povrch |  |
| oplachová sprcha (sprchová baterie) |  |
| teploměr nebo termostatická baterie |  |
| doba plnění max 4 minuty, vypouštění max 4 minuty |  |
| dodávka včetně schůdků se zábradlím, nášlapy schůdků s protiskluzovým povrchem |  |

# Technická specifikace  pro část č. 8 Veřejné zakázky - Přístroj  pro řízenou mírnou hypotermii

# příloha nabídky 2) b)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které jsou předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky.

Od kvantitativně vymezených technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10 %. U obecných požadavků se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné ji nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných parametrů.

Splnění závazných charakteristik a požadavků uvede uchazeč v níže uvedené tabulce u každého typu zdravotnického prostředku případně s odkazem na dodanou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství. Při splnění parametru uveďte do sloupce „komentář“ ANO, v případě nesplnění závazných charakteristik, bude uchazeč vyloučen.

## Část 8: Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii

### Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii – 1 ks

Medicínský účel: Přístroj k ochlazování či zahřívání pacientů

| Závazné charakteristiky a požadavky (minimální technické parametry) | Komentář o splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- |
| vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta |  |
| nastavení teplot vody v rozmezí 4-42° C |  |
| nastavení teploty pacienta v rozmezí 30-40° C |  |
| rychlost ohřátí/ochlazení: 4° C/min |  |
| průtok alespoň 60 l/hod |  |
| možnost regulace teploty pomocí hlavové pokrývky |  |
| alarmy: vysoká teplota, málo kapaliny, vadný senzor |  |
| příslušenství: |  |
| pokrývka hlavy 5x |  |
| matrace pro opakované použití 2x |  |
| teplotní čidlo |  |